ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT

Compétences travaillées (capacités et attitudes) : ANA : formuler une hypothèse ; proposer un protocole expérimental. REA : réaliser un dispositif expérimental ; utiliser l’outil informatique de manière adaptée. VAL : exploiter et interpréter des observations, des mesures.

CONTEXTE

Votre ami Amadeus, musicien accompli, vous lance un défi. Serez-vous, comme lui, capable d’identifier 5 sons correspondants à des instruments différents et à des notes différentes, alors que vous n’êtes pas musicien ?

Vous avez une heure pour réaliser cette mission. Vos compétences, vos cours de physique, un ordinateur et le logiciel Audacity  vous seront d'une aide précieuse.

Les 5 sons à étudier sont situés dans le dossier  « sons » situé sur le bureau de l’ordinateur. Il s’agit de sons produits par un violon, un piano et un diapason.

DOCUMENTS A VOTRE DISPOSITION

Document 1 : Transformée de Fourier d’un son Contrairement à un bruit, un son musical possède un caractère périodique, on peut donc lui associer une période et une fréquence. En 1822, Joseph Fourier montre que tout signal périodique de fréquence f1 peut être décomposé en une somme de signaux sinusoïdaux de fréquence fn multiples de f1 : fn = n × f1. L’opération mathématique réalisée s’appelle une transformée de Fourier et le graphique obtenu est appelé spectre de fréquences (voir ci-contre). La fréquence f1 est appelée le fondamental. Les autres fréquences sont appelées les harmoniques. Le spectre de fréquences d’un son pur, par exemple le son d’un diapason, ne présente qu’un seul pic : le fondamental. Le spectre de fréquences d’un son complexe, par exemple le son produit par un instrument de musique, présente un fondamental et plusieurs harmoniques.

Document 2 : Gamme et octave La fréquence de référence est donnée par le diapason, c’est le La3 dont la fréquence est 440 Hz. Une octave est l’intervalle séparant deux sons dont la fréquence fondamentale de l'un vaut le double de la fréquence de l'autre. Divisée en plusieurs sous-intervalles, elle permet de définir les gammes, la gamme étant l'ensemble des notes comprises dans une octave. Octave Octave 3 Note Do3 Ré3 Mi3 Fa3 Sol3 La3 Si3 Fréquence (Hz) 262 294 330 349 392 440 494

Document 3 : Enveloppe d’un son L’enveloppe traduit l’évolution de l’amplitude d’un signal sonore, elle contribue également au timbre de l’instrument. On distingue 3 phases dans l’enveloppe d’un son : L’attaque pendant laquelle l’amplitude du son augmente. Le corps pendant lequel l’amplitude du son reste à peu près constante. L’extinction pendant laquelle l’amplitude du son diminue jusqu’à devenir nulle. L’enveloppe d’un son de piano est constituée d’une attaque très brève puis d’une extinction progressive. Il n’y a quasiment pas de corps. L’enveloppe d’un son de violon possède une attaque plus longue que le piano, suivie d’un corps très long et d’une extinction rapide.

Document 4 : Le logiciel Audacity Ouvrir un fichier : cliquer sur l’onglet fichier puis ouvrir et sélectionner le fichier souhaité. Le signal sonore apparait à l’écran avec l’amplitude en ordonnée et le temps en abscisse. Modifier l’échelle : utiliser l’Outil Zoom . En faisant un clic gauche sur l’axe des abscisses, on zoome horizontalement ; en faisant un clic droit on « dézoome". Même chose avec l’axe des ordonnées. Sélectionner une partie du signal : utiliser l’Outil de Sélectionpour choisir une portion de l’enregistrement (pour avoir des résultats exploitables, il est recommandé de travailler avec des portions de signal d’environ 0,3 seconde). Tracer un spectre en fréquences : cliquer sur l’onglet Analyse puis Tracer le spectre. Le spectre apparaît à l’écran. Le choix du nombre de points peut améliorer l’allure du spectre (4096 semble un bon compromis) ; si le spectre ne s’affiche pas diminuer le nombre de points. Pour les autres réglages, choisir Spectre, Hanning window et Fréquence logarithmique. La fréquence correspondant à un pic est indiquée par crête.

TRAVAIL A EFFECTUER

- Analyse du problème (20 minutes conseillées).

  - Expliquer comment on peut distinguer le son produit par un diapason d’un son produit par un instrument.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  - Expliquer comment on peut distinguer le son produit par un instrument, du son produit par un autre instrument.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  - Expliquer comment on peut déterminer la note qui correspond à un son musical.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

| APPEL N°1 | Appeler le professeur pour lui présenter les réponses. |
| --- | --- |

  - Proposer un protocole expérimental qui permette de déterminer la note et l’instrument correspondant à chacun des 5 sons étudiés.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

| APPEL N°2 | Appeler le professeur pour lui présenter le protocole. |
| --- | --- |

- Réalisation du protocole (20 minutes conseillées).

Réaliser le protocole expérimental et noter les observations et mesures effectuées pour chacun des 5 sons.

| Son | Observations et mesures |
| --- | --- |
| Son 1 |  |
| Son 2 |  |
| Son 3 |  |
| Son 4 |  |
| Son 5 |  |

| APPEL N°3 | Appeler le professeur pour lui présenter les observations ou en cas de difficulté. |
| --- | --- |

- Valider (20 minutes conseillées).

  - Déterminer la note et l’instrument correspondant à chacun des sons et noter les résultats dans le tableau ci-dessous, en justifiant à chaque fois les choix effectués.

| Son | Note | Instrument | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Son 1 |  |  |  |
| Son 2 |  |  |  |
| Son 3 |  |  |  |
| Son 4 |  |  |  |
| Son 5 |  |  |  |

| APPEL N°4 | Appeler le professeur pour lui présenter l’exploitation. |
| --- | --- |

  - Compléter le tableau ci-dessous en indiquant les fréquences des notes de l’octave 4 en vous aidant des documents fournis.

| Octave | Octave 3 | Octave 4 |
| --- | --- | --- |
| Note | Do3 | Ré3 | Mi3 | Fa3 | Sol3 | La3 | Si3 | Do4 | Ré4 | Mi4 | Fa4 | Sol4 | La4 | Si4 |
| Fréquence (Hz) | 262 | 294 | 330 | 349 | 392 | 440 | 494 |  |  |  |  |  |  |  |

  - Représenter l’allure du spectre en fréquence que l’on obtiendrait si on étudiait le son produit par un piano qui joue un Si4.

# Text boxes

ANA

REA

VAL

20

Fréquence

(Hz)

Amplitude

0

1000

10000

5000